2. sz. melléklet

Szakterülettől függő speciális szakmai vizsgakövetelmény vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervezőknek

Behatolásjelző

- Ismertesse a komplex vagyonvédelem fogalmát, összetevőit, ezen belül az elektronikus behatolásjelző rendszer szerepét, funkcióit!

- Sorolja fel az elektronikus behatolásjelző rendszerekre vonatkozó szabványokat, jogszabályokat, ajánlásokat! Ismertesse az elektronikus behatolásjelző rendszerekre vonatkozó szabványokat!

- Sorolja fel a pénzintézetek elektronikus behatolásjelző rendszereire vonatkozó ajánlásokat, előírásokat! Ismertesse az elektronikus behatolásjelző rendszerekre vonatkozó MABISZ ajánlásokat!

- Sorolja fel egy elektronikus behatolásjelző rendszerek tervezésének folyamatát és kialakításának lépéseit!

- Ismertesse a kockázatanalízis fogalmát, célját, folyamatát! Sorolja fel a lakások, családi házak, nyaralók elektronikus behatolásjelző rendszerének tervezésénél figyelembe veendő kockázati tényezőket!

- Ismertesse a kockázatanalízis fogalmát, célját, folyamatát! Sorolja fel az irodák elektronikus behatolásjelző rendszerének tervezésénél figyelembe veendő kockázati tényezőket!

- Ismertesse a kockázatanalízis fogalmát, célját, folyamatát! Sorolja fel a kiskereskedelmi üzletek elektronikus behatolásjelző rendszerének tervezésénél figyelembe veendő kockázati tényezőket!

- Ismertesse a kockázatanalízis fogalmát, célját, folyamatát! Sorolja fel a vendéglátó-ipari egységek elektronikus behatolásjelző rendszerének tervezésénél figyelembe veendő kockázati tényezőket!

- Ismertesse a kockázatanalízis fogalmát, célját, folyamatát! Sorolja fel a pénzintézetek, bankok, pénzváltó irodák elektronikus behatolásjelző rendszerének tervezésénél figyelembe veendő kockázati tényezőket!

- Ismertesse a védelmi koncepció fogalmát, összetevőit, kialakításának lépéseit!

- Ismertesse az elektronikus behatolásjelző központok felépítését, fő paramétereiket! (zóna, partíció, terület, stb.) Ismertesse a többpartíciós központok alkalmazási lehetőségeit!

- Ismertesse a zónalezárások, zónatípusok, fajtáit, paramétereiket! Rajzoljon le legalább három zónalezárási formát!

- Ismertesse a kompakt (kis zónaszámú) vezetékes behatolásjelző központi felépítését, fő paramétereiket, szabotálási lehetőségeiket, összehasonlítva a modulárisan felépíthető központokkal!

- Ismertesse a moduláris (közepes és nagy zónaszámú) vezetékes behatolásjelző központok és rendszerek felépítését, fő paramétereiket, szabotálási lehetőségeiket, összehasonlítva a kompakt (kis zónaszámú) vezetékes behatolásjelző központokkal!

- Ismertesse a rádiós behatolásjelző rendszerek felépítését, fő paramétereiket, szabotálási lehetőségeiket!

- Ismertesse a rádiófrekvenciás érzékelők működését,  paramétereit, átviteli módjait, üzeneteit, alkalmazási módjait, lehetőségeit!

- Sorolja fel az elektronikus behatolásjelző rendszer védelmi köreit, és az egyes védelmi körök tipikus érzékelőit!

- Ismertesse az elektronikus behatolásjelző rendszereknél a hozzáférési kódok fajtáit, jogosultsági szinteket, biztonsági fokozatokat!

- Ismertesse a felületvédelem (héjvédelem) fogalmát, célját! Sorolja fel a felületvédelem érzékelőit, ismertesse működési elvüket, paramétereiket, előnyös, hátrányos tulajdonságaikat!

- Ismertesse a térvédelem fogalmát, célját! Sorolja fel a térvédelem érzékelőit, ismertesse működési elvüket, paramétereiket, előnyös, hátrányos tulajdonságaikat, szabotálási lehetőségeiket!

- Ismertesse a tárgyvédelem fogalmát, célját! Sorolja fel a tárgyvédelem érzékelőit, ismertesse működési elvüket, paramétereiket, előnyös, hátrányos tulajdonságaikat, szabotálási lehetőségeiket!

- Ismertesse a személyvédelem fogalmát, célját! Sorolja fel a személyvédelem eszközeit, ismertesse működési elvüket, paramétereiket, előnyös, hátrányos tulajdonságaikat, szabotálási lehetőségeiket!

- Ismertesse a járőrkövető/ellenőrző rendszerek fogalmát, célját, funkcióit! Sorolja fel az alkalmazott eszközöket, azonosítási módokat, ismertesse működési elvüket, paramétereiket, előnyös, hátrányos tulajdonságaikat, szabotálási lehetőségeiket!

- Ismertesse a beltéri és kültéri hang- és fényjelzőket, jellemzőiket, alkalmazásuk módjait, szabotálási lehetőségeiket!

- Ismertesse a behatolásjelző rendszerek tápellátási lehetőségeit, határozza meg milyen jellemzők ismeretében lehet elvégezni a rendszer szünetmentes tápellátási méretezését!

- Milyen szempontok alapján választana távfelügyeleti szolgáltatót?

- Ismertesse az integrált vagyonvédelmi rendszer felépítését, alkalmazási területeit!

- Ismertesse a behatolásjelző központok egyéb funkcióit!

- Milyen kiegészítő funkciókat valósítana meg egy családi ház behatolásjelző rendszerének központjával? Sorolja fel a szükséges eszközöket, alkalmazásuk, integrálásuk módját!

- Milyen kiegészítő funkciókat valósítana meg egy iroda épület behatolásjelző rendszerének központjával? Sorolja fel a szükséges eszközöket, alkalmazásuk, integrálásuk módját, áraikat!

- Milyen kiegészítő funkciókat valósítana meg egy iroda épület behatolásjelző rendszerének központjával? Sorolja fel a szükséges eszközöket, alkalmazásuk, integrálásuk módját, áraikat!

- Ismertesse a behatolásjelző rendszerek esetében az eseménynapló célját, működésének módját! Milyen események naplózása ajánlott?

- Behatolásjelző rendszerek tervezés esetén mit kell tartalmaznia egy tervdokumentációnak?

# CCTV

- Ismertesse a kamerák működési elvét, sorolja fel a legfontosabb kameraparamétereket, a kiválasztás szempontjait.

- Ismertesse a legfontosabb fénytani fogalmat, mértékegységet, a tervezés során figyelembeveendő, a fénnyel összefüggő szempontokat.

- Ismertesse az objektív felépítését, paramétereit, csoportosítását, a kiválasztás szempontjait, a látószög meghatározását. Ismertesse a kamera-objektív kapcsolatát, a kiválasztás szempontjait, a beállítás lehetőségeit.

- Ismertesse a képmegjelenítő eszközök felépítését, csoportosítását, a tervezésnél figyelembeveendő szempontokat.

- Ismertesse a képrögzítés fejlődésének bemutatásával a rögzítési lehetőségeket, a képkódolás és képtömörítési eljárásokat.

- Mit jelent a kültéri eszközöknél szereplő IP szám?

- Hasonlítsa össze a koaxiális, sodrott érpáras, üvegszálas, TCP/IP videóátviteli megoldásokat.

- Ismertesse a videoátviteli lehetőségeket!

- Mi az összefüggés a színes képfelvevő, kijelző fizikai képelem száma és gyakorlati felbontás között.

- Mi a Day&Night kamera működése elve? Milyen módokon kerül megvalósításra a gyakorlatban? Előnyei, hátrányai?

- Mi a jelenség, ha egy színes kameránál nem alkalmazunk infraszűrőt?

- Miért alkalmaznak  bizonyos esetekben monokróm kameránál infraszűrőt?

- Milyen összefüggés van az objektív rekesznyílása és a fényáteresztési képesség között.

- Mi az összefüggés az objektív rekesznyílása és a mélységélesség között.

- Mi történik, ha egy 75 ohmos koaxiális kábelt nem zárunk le, vagy eltérő impedanciával zárunk le?

- Többkamerás rendszereknél milyen módokon lehet az egyes kamerákat szinkronizálni, röviden ismertesse a módokat!

- Mennyire érzékenyek az egyes átviteli módok (koaxiális, sodrott érpáras, üvegszálas, TCP/IP) a hálózati 50Hz-es zavarra brumm)?

- Mi az ideális nézőtávolság?

- Mik a főbb különbségek a PAL, SECAM, NTSC normák között. Milyen sávszélesség szükséges PAL, SECAM, NTSC videójelek átviteléhez?

- Milyen képrögzítési felbontások érhetők el analóg és digitális eszközök alkalmazásakor?

- Mi történik akkor, ha például egy kisebb formátumú objektívet egy  nagyobb formátumú képérzékelő elé teszünk és fordítva?

- Milyen háttér-kompenzációs eljárások léteznek kamerák esetén?

- Mi az áthallási csillapítás és reflexiós tényező videó berendezések bemeneteinél?

- Milyen max. távolságig kábelezhetők az RS232, RS422, RS485 kommunikációs vonalak?

- Mit jelent a „preset”, „tour” (útvonal), „private mask”, „alarm input”, „home position” egy dóm kamera esetén?

- Válassza ki az alábbi két kamera közül az érzékenyebbet és indokolja! Sony 1.2lx/F1.4 75% visszaverődési tényezővel, 50IRE mellett és Panasonic 1lx/F1.2  "full video" mellett!

- Sorolja fel a különböző videóközpontokat és ezek alkalmazási, illetve programozhatósági tulajdonságait!

- Mit jelent a backfocus, milyen problémát okoz a nem megfelelő beállítás, hogyan kell beállítani!

- Milyen jellemzők alapján választ ki digitális képrögzítőt?

- Milyen összefüggés van a képrögzítési gyakoriság a rögzítési felbontás  és a tárolási idő között?

- Milyen képfeldolgozó eszközöket ismert, hasonlítsa össze őket!

- Mit kell tartalmaznia egy tervdokumentációnak videomegfigyeló és rögzítő rendszer esetén?

## Beléptető

- Határozza meg a beléptető rendszerek feladatát.

- Mi indokolhatja egy objektumban beléptető rendszer alkalmazását?

- Ismertesse a beléptető rendszer megvalósulásának lépéseit!

- Ismertesse az adatszolgáltatási igényt beléptető rendszerek tervezésekor!

- Ismertesse a beléptető rendszer alkotóelemeit!

- Ismertesse a beléptető rendszer alkalmazási területeit!

- Ismertesse a rendszám felismerés, biometrikus azonosítás jellemzőit, eszközeit és térjen ki a FAR (hamis elfogadás) és FRR (hamis elutasítás) problémakörére!

- Ismertesse a beléptető rendszerek esetén az akadályozó eszközöket, belépési pontok működtetőit és érzékelőit!

- Ismertesse a beléptető szoftverek szolgáltatásait, listáit!

- Ismertesse a beléptető rendszerek vezérlőegységeink programozhatóságát, szolgáltatásait!

- Ismertesse a beléptető rendszereknél szükséges beléptetési pontok kialakítását menekülési útvonalakon!

- Beléptető rendszerek tervezése esetén mit kell tartalmaznia egy tervdokumentációnak?

### Kültéri védelem

- A kültéri jelzőrendszerek helye, szerepe a komplex biztonságtechnikai (vagyonvédelmi) rendszerek hierarhiájában.

Szóba jöhető alkalmazási területek.

- A kültéri jelzőrendszerek tervezéséhez szükséges információk és dokumentációk.

Különbségek új beruházásnál, illetve meglévő objektumok, épületek védelménél.

- Kerületvédelmi fix telepítésű eszközök, rendszerek felsorolása.

A kerületvédelmi fix telepítésű eszközök közül ismertesse a hidraulikus lépésjelző (vagy bármely Ön által ismert lépésjelző eszköz) felépítését, alkalmazási, alkalmazhatósági területeit.

- Kerületvédelmi fix telepítésű eszközök, rendszerek felsorolása.

A kerületvédelmi fix telepítésű eszközök közül ismertesse az infrasugaras behatolásjelző eszközök felépítését, alkalmazási, alkalmazhatósági területeit. Mi válthat ki téves jelzéseket?

- Kerületvédelmi fix telepítésű eszközök, rendszerek felsorolását.

A kerületvédelmi fix telepítésű eszközök közül ismertesse a mikrohullámú behatolásjelző eszközök felépítését, alkalmazási, alkalmazhatósági területeit. Mi válthat ki téves jelzéseket?

- A kerítésvédelmi, kültéri rendszerek és eszközök típusai.

Kerítésvédelmi eszközök közül beszéljen az érzékelő kábeles rendszerekről. Mi válthat ki téves jelzéseket?

- A kerítésvédelmi, kültéri rendszerek és eszközök típusai.

Kerítésvédelmi eszközök közül beszéljen az optikai szálas rendszerekről.  Mi válthat ki téves jelzéseket?

- A kerítésvédelmi, kültéri rendszerek és eszközök típusa.

Kerítésvédelmi eszközök közül beszéljen a vibrációs érzékelőkre épülő rendszerekről. Mi válthat ki téves jelzéseket?

- Kültéri behatolásjelző rendszereknél mi válthat ki téves jelzéseket?

- Címezhető, intelligens eszközök és rendszerek a kültéri védelmi eszközök között. A kültéri védelmi eszközök és videó megfigyelő rendszerek együttműködése.

Távfelügyelet

- Távfelügyeleti központok felépítése műszaki és élőerő szempontjából

- Távfelügyeleti rendszer technikai felépítése

- Soroljon fel legalább három féle átviteli utat az ügyfelek rendszereinek távfelügyeletbe kapcsolási lehetőségeihez

- Kapcsoltvonalas rendszer működése, digitális kommunikáció, formátumok

- Kapcsoltvonalat rendszer működése, hang kommunikáció esetén

- A távfelügyeleti rendszereknél a Contact ID formátum jellemzői

- A távfelügyeleti rendszereknél a 4/2 formátum jellemzői

- A távfelügyeleti rendszereknél a beszédsáv feletti rendszer jellemzői

- A távfelügyeleti rendszereknél a vezeték nélküli rendszerek jellemzői

- A távfelügyeleti rendszereknél a GSM átviteli módszerek és jellemzőik

Gépjármű védelem

- Milyen fizikai és vegyi hatásoknak kell az utóriasztóknak ellenállniuk, és ezeket hogyan kell a szerelés során figyelembe venni?

- Sorolja fel az autóba való behatárolás lehetőségeit, a támadható pontokat és az ellenük való lehetséges elektronikus védekezést!

- Írjon az autóriasztóknál leggyakrabban előforduló téves riasztások okairól és az elkerülésük lehetőségeiről!

- Sorolja fel a mechanikus védelmi megoldásokat, amelyek jó kiegészítői az autóriasztóknak!

- Sorolja fel az utastérbe való bejutás elektronikai eszközökkel történő megakadályozásának módszereit. Hogyan kell beállítani az ilyen célból telepített eszközöket?

- Soroljon fel autóriasztóval is vezérelhető kényelmi berendezéseket! Mondja el, hogy ezek beszerelésekor, illetésekor mire kell ügyelni? Milyen kényelmetlenségeket, ill. veszélyhelyzetet teremthet egy-egy ilyen berendezés, hogyan lehet ezeket a helyzeteket megelőzni?

- Milyen az autótól származó és egyéb külső zavarok érhetik az autóriasztókat működésük során, és hogyan lehet védekezni ellenük?

- Milyen egyéb (autóriasztón kívüli) módszerekkel tántorítható el az autót feltörni, ellopni szándékozó személy? Említsen néhány megoldást és mondja el, milyen közös célt szolgálnak ezek!

- Milyen kapcsolóállásokat tud megnevezni a gépkocsi gyújtás kapcsolójáról, és mik a jellemzők ezekre a villamos táplálás szempontjából? Mely helyzetekés kontaktusaik használhatók autóriasztó beépítés esetén?

- Mi teheti veszélyessé a gyújtásletiltást: a gépkocsi üzemi biztonságán? Fejtse ki a veszélyhelyzet műszaki okát és említsen legalább egy, a biztonságot garantáló megoldást!

- Milyen érzékelési módok terjedtek el egy gépkocsi behatolás elleni védelmére?

- Mit tenne helytelen polaritású készülék-csatlakoztatási lehetőség ellen? Említsen legalább két megoldást! Mik a jellemzői ezeknek?

- Mit jelent az immobilizáció, hol és miért szükséges? Mik a megvalósítás módjai, milyen veszélyek állhatnak elő helytelen szerelés esetén?

- Milyen módon csatlakoztathatóak a riasztók, indításgátlók és a gépkocsi vezetékei? Milyen módon kell rögzíteni a riasztó rendszerek elemeit a gépkocsiba?

- Milyen módszert alkalmazna feszültségszint-vezérlés teljesítményvezérléssé alakításnál, illetve mikor célszerű ezt alkalmazni? Rajzoljon fel egy ilyen áramköri megoldást!

- Az elektronikus gépjárműriasztó be- ill. kikapcsolási vezérlése mivel valósítható meg? Említsen legalább két lehetőséget és írja le működését!

- Mit jelent a fix kódos és ugrókódos vezérlés? Miért előnyös a külön ki- és bekapcsoló gomb a távvezérlőn?

- Mit jelent egy elektronikus autóriasztónál az önélesedés és a visszaélesedés? Milyen veszélyeket rejt használatuk?

- Az indításgátlás milyen módszereit ismeri? Hogyan kötne be egy autóriasztóhoz egy külső relét?

- Egy helyesen bekötött tiltó-relé mely esetben és meddig behúzott állapotú? Magyarázza meg!

- Mi a CAB-BUS rendszer és hogyan lehet hagyományos riasztót a CAN rendszerhez illeszteni?

- Ismertesse, hogy milyen eszközök, műszerek, segédanyagok szükségesek egy gépjármű-biztonságtechnikai szakműhelybe!

- Ismertesse, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel lehet megtalálni a gépkocsikban azokat a vezetékeket, amelyekhez a biztonságtechnikai eszközöket csatlakoztatni kell!

- Ismertesse a dióda és a relé működését, rajzjeleit, fő jellemzőit! Hogyan egyesítené az autóban külön bemenettel rendelkező 4 ajtókapcsoló jelét a riasztó egy bemenetére?

- Milyen módon valósítható meg az indításgátló ki- és bekapcsolása?

- Ismertesse a központi zár, a reteszelés és a komfortzár működését!

- Ismertesse a központi zár beépítés, és illesztés fajtáit, módjait!

- Utólagos ablakemelő beépítésnél ismertesse a kapcsolók bekötését! (1 motorhoz 1 és 2 kapcsoló esetén)

- Mi a központi zár vezérlő és ablakemelő modul szerepe és működése?

- Milyen rádiós jelzésadókat ismer és hogyan működnek?

- Milyen szirénákat használunk az autóriasztókhoz, és milyen jellemzőik vannak? Milyen szempontok szerint ajánlana szirénát egy ügyfél részére?

- Ismertesse a GPS/GMS alapú gépjármű utólagos megtalálást segítő rendszer működési elvét! Ismertesse a rendszer előnyeit és gyenge pontjait!

- Ismertesse a tolatást segítő berendezések működési elvét! Hasonlítsa össze a különféle elven működő eszközök használhatóságát és az alkalmazásuk során felmerülő különbségeket, előnyöket, hátrányokat!

- Ismertesse a motorkerékpár riasztókkal kapcsolatos speciális elvárásokat és a motorkerékpár riasztók jellemzőit!

Adatok védelme

- Ki lehet titkos ügykezelő az államtitokról és szolgálati titokról szól törvény szerint?

- Mit nevezünk minősített adatnak az államtitokról és szolgálati titokról szóló törvény szerint?

- Mit nevezünk minősített adat továbbításának az államtitokról és szolgálati titokról szóló törvény szerint?

- Az adat minősítését ki kezdeményezi, az államtitokról és szolgálati titokról szóló törvény szerint?

- Mit nevezünk megerősített irodának az 56/1999. (IV. 2.) Kormányrendelet szerint?

- Mit nevezünk elektronikus adatkezelésnek a 180/2003 (XI. 5.) Kormányrendelet szerint?

- Mi az elektronikus biztonság a 180/2003. (XI.5.) Kormányrendelet szerint

- Mit kell figyelembe venni a fizikai biztonsági intézkedések során a 179/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet szerint?

- Milyen célból és hova célszerű telepíteni CCTV rendszer a 179/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet szerint?

- Hol célszerű telepíteni és alkalmazni behatolás jelző rendszert a 179/2003. (XI. 5.) Kormányrendelet szerint?

Tűzjelző

- Sorolja fel a behatolásjelző rendszerekben alkalmazható pontszerű automatikus jelzésadók típusait, röviden ismertesse működési elvüket, alkalmazási területeit!

- Ismertesse a pontszerű ionizációs füstérzékelőket, általuk védhető tipikus területek adatait, maximális szerelési magasságot!

- Ismertesse a pontszerű optikai füstérzékelőket, általuk védhető tipikus területek adatait, maximális szerelési magasságot!

- Ismertesse a pontszerű hő, ill. hősebesség érzékelőket, általuk védhető tipikus területek adatait, maximális szerelési magasságot!

- Ismertesse a behatolásjelző rendszerekhez kapcsolható CO jelző eszközöket, általuk védhető tipikus területek adatait, szerelési magasságot!

- A behatolásjelző rendszer tűzjelzés esetén milyen beavatkozó vezérléseket hajthat végre?

- Milyen hangjelzőket szükséges alkalmazni a behatolásjelző rendszereknél, ha tűzjelző érzékelőt is tartalmaz a rendszer?

Mechanikai védelem

- Hogyan tartható be a mechanikai vagyonvédő eszközök szavatolt élettartama?

- Ismertesse a fokozott betörésállóságra tehető intézkedéseket!

- Ismertesse a toló és nyíló kapuk felépítéseit!

- Sorolja fel a kertes családi ház feltételezett behatolási pontjait!

- Ismertesse a kulcsmásolás okozta használati, biztonsági és technikai hátrányokat!

- Ismertesse az épületek nyílászáró-szerkezeteinek konstrukcióját!

- Ismertesse az épületek nyílászáró-szerkezeteitől elvárható általános követelményeket!

- Ismertesse a különféle ajtócsukó szerkezetek szerelési és szabályozási feladatait!

- Sorolja fel a lakóépületben lévő lakások feltételezett behatolási pontjait, a földszinten lévő kereskedelmi tevékenységet folytató helyiségekkel együtt!

- Ismertesse a fóliák szerepét a mechanikai vagyonvédelemben!

- Mit nevezünk mechanikai vagyonvédelmi rendszernek?

- Kit nevezünk mechanikai vagyonvédelmi rendszer tervezőnek?

- Kit nevezünk vagyonvédelmi rendszert szerelőnek?

Segélyhívó

- Mi a segélyhívó rendszer?

- Mely egységek a segélyhívó rendszerek minimális alkotóelemei rendszerszinten?

- Milyen segélyhívó jelzésadó eszközöket ismer?

- Milyen beszédkommunikációt valósíthat meg egy segélyhívó rendszer?

- Segélyhívó rendszerekben szükséges-e naplózni a jelzéseket és hibaeseményeket, mit kell tartalmaznia a naplónak?

- Segélyhívó rendszerekben van-e előírás a vezeték nélküli jelzésadók elemeinek élettartamára és alacsony telepfeszültség jelzésére segélyhívó rendszerek esetén?

- Mi az aktivitásfigyelő segélyhívó eszköz célja, mik lehetnek ezek?

- Mi a célja az előriasztási állapotnak és meddig tarthat segélyhívó rendszerek esetén?

- Vannak-e a többi riasztórendszerek kategóriába tartozó eszközökhöz képest speciális követelmények a segélyhívó rendszerekkel kapcsolatban?